## Slide 1
🌱 生質能校園大亨：微電網保衛戰
Bioenergy Campus Tycoon: Microgrid Defense
教師活動後總結簡報
適用對象：高中學生 | 活動時間：15 分鐘遊戲 + 25 分鐘討論

## Slide 2
01
活動回顧 — 你們剛剛做了什麼？
🗑️ 收集與前處理
校園廚餘、枯枝、畜牧糞水 → 破碎、去砂、混合
調整 C/N 比到最佳範圍（20-30）
🔬 厭氧消化與氣化
消化槽：有機物 → 沼氣（CH4 + CO2）
氣化爐：乾燥生物質 → 合成氣
⚡ 發電與供電
沼氣/合成氣 → 發電機 → 電力
拉電線到校園建築，建立微電網
🏘️ 外部成本管理
臭味、噪音、設備距離、砍樹抗議
洗滌塔可降低排放，但需要資金
💡 討論：你的系統最終成績如何？你覺得最大的挑戰是什麼？

## Slide 3
02
核心知識 — 厭氧消化原理
🔄 四階段反應流程
1
水解 Hydrolysis
大分子有機物 → 單糖、胺基酸、脂肪酸
2
酸化 Acidogenesis
單糖等 → 揮發性脂肪酸（VFA）+ CO2 + H2
3
乙酸化 Acetogenesis
VFA → 乙酸 + CO2 + H2
4
甲烷化 Methanogenesis
乙酸 + CO2 + H2 → CH4 + CO2（沼氣）
📊 關鍵參數
C/N 比：最佳 20-30
pH 值：維持 6.8-7.4
有機負荷率（OLR）：進料速度控制
溫度：中溫消化 35-40°C
🎮 遊戲中的對應
混合槽決定 C/N 比 → 影響產氣量
pH 過低 = 酸化事故 → 需花錢修復
進料太快 → 穩定度下降、系統崩潰
脫硫器 → 保護發電機、降低排放

## Slide 4
03
外部成本與社會影響
🔑 什麼是外部成本（Externality）？
生產或消費行為對第三方造成的成本，但未反映在市場價格中。
💨 臭味排放
現實：消化槽與處理設備的氣味擴散
遊戲：抗議值上升，嚴重時被迫停工
🔊 噪音汙染
現實：發電機、破碎機運轉噪音影響教學
遊戲：設備數量越多，噪音成本越高
📏 距離過近
現實：設備離教室太近造成安全問題
遊戲：設備與校園建築距離影響抗議值
🌳 砍樹抗議
現實：移除校園綠地引發師生反彈
遊戲：在樹木綠地上建設額外增加抗議
💡 討論：鄰避效應（NIMBY）— 你支持在「你家附近」蓋生質能設施嗎？

## Slide 5
04
微電網與能源韌性
🔋 什麼是微電網？
小規模、可獨立運作的電力系統
平時與主電網並聯，災害時可「孤島運轉」
整合分散式發電（太陽能、生質能、儲能）
台灣案例：綠島微電網、澎湖智慧電網
🛡️ 能源韌性（Energy Resilience）
韌性 = 系統承受衝擊並恢復的能力
極端氣候（颱風、地震）→ 大規模停電風險
2021 台灣 513/517 大停電影響數百萬戶
關鍵設施（醫院、學校）需要備援電力
🎮 遊戲中的設計邏輯
平時接電微量加分 → 反映日常備援的「保險」價值
停電時接電大量加分 → 災害時微電網價值才真正顯現
「必接任務建築」→ 模擬現實中優先保障的關鍵設施
💡 討論：如果你是校長，停電時最優先供電的三棟建築是什麼？

## Slide 6
05
計分邏輯 — 永續發展的多面向評估
評分項目
權重
說明
能源產出
25%
總發電量與供電穩定性
系統韌性
20%
停電時的供電能力
經濟效率
10%
資金運用與維護成本控管
系統穩定
10%
消化槽穩定度與 pH 控制
時間獎勵
10%
提前完成設計的效率獎勵
外部成本
5%
抗議值控制
物流效率
5%
管線效率與路徑規劃
電線覆蓋
5%
校園建築接電覆蓋率
資源利用
5%
原料使用率與多樣性
C/N 優化
5%
C/N 比控制在最佳範圍
🎯 設計理念
沒有「滿分策略」— 每個決策都有取捨
能源＋韌性佔 45% — 強調供電核心目標
外部成本 5% — 但抗議過高會觸發停工
時間獎勵 10% — 鼓勵決策效率
呼應 SDG 7、11、13

## Slide 7
06
現實連結 — 台灣生質能發展現況
7.7%
生質能占再生能源
850萬噸
年廚餘產生量
160+
沼氣發電廠
2050
淨零排放目標年
🐄 畜牧沼氣發電
全台約 160 座養豬場沼氣發電
豬糞尿厭氧消化產生沼氣
減少溫室氣體排放並發電
🏙️ 都市廚餘發電
台北市生質能中心（外雙溪）
每日處理 200 噸廚餘
厭氧消化產沼氣發電
🌾 農業廢棄物利用
稻稈、蔗渣等氣化或發電
花蓮光華園區案例
結合在地農業的循環經濟
🌍 連結聯合國永續發展目標 SDGs
SDG 7 可負擔的潔淨能源 → 生質能是重要的再生能源來源
SDG 11 永續城鄉 → 微電網提升社區能源韌性
SDG 12 負責任消費與生產 → 廢棄物轉化為資源的循環經濟
SDG 13 氣候行動 → 減少化石燃料依賴與溫室氣體排放

## Slide 8
07
反思與延伸討論
Q1
如果遊戲增加「太陽能板」和「小型風機」選項，你的策略會怎麼改變？生質能與其他再生能源如何互補？
Q2
遊戲中的「抗議值」對應現實中的什麼？如果你是能源開發商，會如何與社區溝通？
Q3
台灣 2050 淨零排放目標中，生質能可以扮演什麼角色？它的限制是什麼？
Q4
你的學校有哪些廢棄物可以用來發電？請設計一個校園生質能系統的初步方案。

## Slide 9
🌱 能源轉型，從校園開始
每一個設計決策，都在為永續未來投票
請完成學習單，寫下你的反思與收穫！
📝 作業提醒：完成「課後反思學習單」並於下週繳交